## Slide 1
TMR 배합기 UI 초기화면 정의서
문서 버전 | v.1.1 |  | 
문서 구분 |  |  | 
작성자 | 김동규 | 확 인 자 | 
최초 작성일 | 2022.07.20 | 수정일 | 2022.09.08

## Slide 2
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈
-
-
No | Description
① | TMR 수동조작 화면
홈
시스템 점검
시작
종료
수동조작
1
2
1
사용자 주의사항
3

## Slide 3
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | S/W버전
② | 현재 매뉴화면 표시 (설정, 홈, 자동)
 | 예) 현재 매뉴화면 홈이면 홈아이콘 백색, 설정, 자동 아이콘 회색
③ | 시리얼통신(485) 연결 상태(정상=백색,이상=회색)
④ | 인터넷 연결 상태(정상=백색,이상-홰색)
⑤ | 설정화면 이동 버튼 : 설정화면으로 이동 설정화면 아이콘은 홈화면 이동 버튼으로 변경
⑥ | 자동화면 이동 버튼 : 자동화면으로 이동 자동화면 아이콘은 홈화면 이동 버튼으로 변경
⑦ | 로드셀로 부터 수신한 현재 중량을 표시
 | 3초간 중량값을 누르면 로드셀 설정화면으로 이동
⑧ | 14가지 개별 수동조작 진입버튼, 장비 상태 버튼 바탕색으로 표시 장비별 조작버튼이 다름,"장비별홈화면"참조
⑨ | 매뉴 버튼 : 설정,홈,자동,전원 매뉴 표시
 | 매뉴버튼 바탕색 : 스크류 동작 상태 표시 정회전=녹색,역회전=청색,정지=백색
 | 매뉴버튼 태두리색 : 스크류 외 장비 동작시 색상 표시 장비동작=녹색,장비정지=백색
⑩ | 장비 조작중 알람 발생시 데이터표시 외각 화면
 | 적색 점멸(0.5초)
⑪ | 현재 년도,월,일, 시:분:초 표시, 요일 표시
⑫ | 메시지 출력
⑬ | 화면 구분선 : 조작화면과 상태표시화면 구분
①
②
③
④
⑤
⑥
⑨
⑧
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
스크류
⑦
급수
⑩
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
대차
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월
⑪
⑫
⑬

## Slide 4
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 사료빈 조작 진입버튼
② | -해당사료빈 조작 화면으로 진입
 | - 현재 사료빈의 동작여부 버튼 바탕색 표시 사료배출(모터동작) = 녹색 정지 = 백색 고장 = 적색 점멸
 | - 사료빈 #번호, 현재 중량, 사료빈 온도 표시
 | - "사료빈 조작화면"참조
③ | 이전 하위매뉴 아이콘이 표시됨
 | 이전 매뉴 이동버튼개념
 | 최초 이전매뉴가 없다면, 빈칸으로 표시
①
②
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
스크류
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
급수
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
대차
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월
③

## Slide 5
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 긴급 정지 버튼 , 속성 : 토글
② | -버튼 누름시 모든 장비동작 정지
 | -정보표시화면 배경색 적색 점멸(0.5초)
 | -긴급상태 원인 제거 후 버튼을 눌러 긴급정지 해제
 | -긴급정지 해제시 배경색 점멸 정지
①
②
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
스크류
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
급수
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
대차
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 6
홈
4
긴급정지 화면
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 외부 긴급정지 버튼 or 화면 긴급정지 버튼 눌림시 표시
② | 정지버튼 아이콘 눌림 이미지로 변경됨
①
②
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
스크류
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
급수
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
대차
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 7
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 화식 수동 기능
 | 스크류 : 정회전/정지/역회전
 | 급수 : 공급/정지
 | 호퍼 : 올림/내림
 | 대차 : 전진/정지/후진
 | 좌 컨베이어 : 좌 컨베이어 모터 동작/정지
 | 우 컨베이어 : 우 컨베이어 모터 동작/정지
 | 좌 배출 : 열림/닫힘
 | 우 배출 : 열림/닫힘
 | 좌 컨-유압 : 올림/내림
 | 우 컨-유압 : 올림/내림
 | 좌 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 우 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 유압모터 : 동작/정지
 | 유압히터 : ON/OFF
①
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
스크류
급수
좌
히터
우
히터
좌
배출구
우
배출구
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 8
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(고정식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 고정식 수동 기능
 | 스크류 : 정회전/정지/역회전
 | 급수 : 공급/정지
 | 호퍼 : 올림/내림
 | 대차 : 전진/정지/후진
 | 좌 컨베이어 : 좌 컨베이어 모터 동작/정지
 | 우 컨베이어 : 우 컨베이어 모터 동작/정지
 | 좌 배출 : 열림/닫힘
 | 우 배출 : 열림/닫힘
 | 좌 컨-유압 : 올림/내림
 | 우 컨-유압 : 올림/내림
 | 좌 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 우 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 유압모터 : 동작/정지
 | 유압히터 : ON/OFF
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
스크류
①
급수
좌
배출구
우
배출구
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 9
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(이동식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 이동식 수동 기능
 | 스크류 : 정회전/정지/역회전
 | 급수 : 공급/정지
 | 호퍼 : 올림/내림
 | 대차 : 전진/정지/후진
 | 좌 컨베이어 : 좌 컨베이어 모터 동작/정지
 | 우 컨베이어 : 우 컨베이어 모터 동작/정지
 | 좌 배출 : 열림/닫힘
 | 우 배출 : 열림/닫힘
 | 좌 컨-유압 : 올림/내림
 | 우 컨-유압 : 올림/내림
 | 좌 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 우 히터 : xx.x'c 온도설정, ON/OFF
 | 유압모터 : 동작/정지
 | 유압히터 : ON/OFF
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
대차
①
스크류
급수
좌
배출구
우
배출구
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 10
STOP
정지
매뉴
No | Description
 | 홈(수동조작) 화면
① | 설정화면 이동버튼 : 설정화면으로 전환됨
② | 현재 화면의 위치 표시
③ | 자동버튼 : 자동화면으로 전환됨
-
-
수동조작
4-1
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
①
②
③
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
스크류
급수
좌
히터
우
히터
좌
배출구
우
배출구
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 11
STOP
정지
매뉴
No | Description
 | 자동조작 화면
① | 설정버튼 : 설정화면으로 전환됨
② | 현재 화면의 위치 표시
③ | 홈(수동조작)버튼 : 홈화면으로 전환됨
-
-
자동조작
5
자동으로 TMR을 조작한다
자동조작
투입
배합
발효
배출
레시피
사료
1,000
Kg
②
①
③
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 12
STOP
정지
매뉴
-
-
설정
6
수동으로 TMR의 개별 기능을 직접 조작한다
설정
알람
히터
모니터링
보안
이력
로드셀
SW
인터넷
매뉴얼
비용
TMR
HW
시리얼
통신
No | Description
 | 설정 화면
① | 홈(수동조작)버튼 : 홈화면으로 전환됨
② | 현재 화면의 위치 표시
③ | 자동버튼 : 자동화면으로 전환됨
1,000
Kg
②
①
③
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 13
자동조작
4-2
TMR의 투입,배합,발효,배출/급이기능을 설정된 시간동안 자동으로 동작 시킨다.
홈/매뉴/자동
-
-
No | Description
① | 
홈
투입
시스템 점검
시작
종료
수동조작
1
2
4
5
1
1
5
6
사용자 주의사항
3
자동
레시피관리
사료관리
배합
발효
배출
2
3
4

## Slide 14
STOP
정지
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
급수
스크류
홈 화면
4-1
홈화면에서 자동화면 진입을위해 매뉴버튼 누름
홈
-
-
No | Description
① | 매뉴 버튼을 눌러
 | 하위 매뉴창을 팝업
② | 하위매뉴
 | 전원 : 장비 전원 ON/OFF
 | 설정 : 장비관리
 | 자동 : 레시피,사료,투입,배합,발효,배출,급이
 | 홈 : 홈 화면 이동
투입
홈
자동
설정
전원
매뉴
①
②
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 15
STOP
정지
좌
배출
우
배출
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
좌
히터
우
히터
급수
스크류
-
-
No | Description
① | 매뉴/자동 버튼을 눌러
 | 자동조작 화면으로 전환
투입
홈
자동
설정
전원
매뉴
①
②
홈 화면
4-1
홈화면에서 자동화면 진입을위해 매뉴버튼 누름
홈
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 16
STOP
정지
매뉴
No | Description
 | 자동조작 화면
① | 설정버튼 : 설정화면으로 전환됨
② | 현재 화면의 위치 표시
③ | 홈(수동조작)버튼 : 홈화면으로 전환됨
-
-
자동조작
5
선택한 레시피를 설정된 조건으로 투입,배합,발효,배출 한다
자동
투입
배합
발효
배출
레시피
사료
1,000
Kg
②
①
③
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 17
매뉴없음
주 매뉴
수동(홈) 화면
홈 화면
4-1
수동(홈) 화면에서 매뉴버튼 기능
홈
-
-
No | Description
 | 수동(홈)화면에서
① | 매뉴없음에서 매뉴버튼 누름시 주매뉴 표시
 | 전원 : 장비 전원 ON/OFF
 | 설정 : 장비관리
 | 자동 : 레시피,사료,투입,배합,발효,배출,급이
 | 홈 : 홈 화면 이동
② | 주 매뉴 팝업상태에서 매뉴버튼 누름시
 | 주 매뉴 사라짐
매뉴
①
매뉴
②
홈
자동
설정
전원

## Slide 18
홈 화면
4-1
자동(홈) 화면에서 매뉴버튼 기능
홈
-
-
No | Description
 | 자동(홈) 화면에서
① | 주 매뉴없음에서 매뉴버튼 누름시 주매뉴 표시
② | 주 매뉴에서 매뉴버튼 누름시 주 매뉴 사라짐
 | 자동(조작) 화면에서
③ | 주 매뉴에서 매뉴버튼 누름시 하위매뉴 표시
④ | 하위 매뉴에서 매뉴버튼 주매뉴 표시
매뉴
①
매뉴
홈
자동
설정
전원
매뉴없음
주 매뉴
②
매뉴
홈
자동
설정
전원
③
매뉴
투입
배합
발효
배출
레시피
사료
주 매뉴
하위 매뉴
자동(홈) 화면
자동(조작) 화면
④
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

## Slide 19
STOP
정지
매뉴
투입
배합
발효
배출
No | Description
① | 자동조작의 하위매뉴 표시
 | 사료 : 투입할 사료 등록
 | 레시피 : 축종별 사료를 모아 레시피를 생성
 | 투입 : 불러온 레시피대로 사료를 투입
 | 배합 : 설정된 시간동안 사료 배합
 | 발효 : 설정된 시간동안, 히터 온도로 사료 발효
 | 배출 : 지정된 시간에 사료를 배출
② | 레시피 버튼 노란색태두르 표시
③ | 최근사용한 순서로 정리된 레시피 리스트 표시
④ | 수동(홈) 화면 이동버튼
 | 자동 하위매뉴(사료,레시피,투입,배합,발효,배출,급이) 에서 수동(홈)버튼 누름시
 | 수동(홈)화면 이동
①
-
-
③
레시피
사료
육성2
22.05.11
1200Kg
번식1
22.05.11
800Kg
번식2
21.12.01
900Kg
비육전기2
22.01.02
1500Kg
비육전기1
22.08.22
1000Kg
②
1,000
Kg
④
레시피
5-5
레시피를 관리한다
자동/레시피
육성1
22.06.06
1000Kg
+
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

## Slide 20
홈
4
TMR 사용 버튼 및 장비 현 상태 표시
홈(화식)
-
-
STOP
정지
매뉴
No | Description
① | 수동(홈) 버튼 자리에
 | 이전 하위매뉴 아이콘이 표시됨
 | 이전 매뉴 이동버튼개념
①
좌
컨-유압
우
컨-유압
유압
히터
호퍼
좌
컨베이어
우
컨베이어
유압
모터
스크류
급수
좌
히터
우
히터
좌
배출구
우
배출구
사료빈 #4
500Kg
26'C
사료빈 #1
3000Kg
26'C
사료빈 #2
2500Kg
26'C
사료빈 #3
2800Kg
26'C
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월

## Slide 21
0
Kg
STOP
정지
No | Description
① | 배합에 사용할 레시피 선택
② | 레시피에 선택된 사료 표시
 | 최대 20개 이며
③ | 사료가 많으면 좌측,우측 마지막 칸에 이동버튼 생성
④ | 투입량은 고정화면
⑤ | 화면 접기 버튼
 | 레시피 데이터가 사라지고 , 현재중량 표시됨
-
-
육성2
22.05.11
1200Kg
번식1
22.05.11
800Kg
번식2
21.12.01
900Kg
비육전기1
22.08.22
1000Kg
비육전기2
22.01.02
1500Kg
매뉴
투입
배합
발효
배출
레시피
사료
①
알팔파 | 볏집 | 석회석 | 비타민 | 연맥
500 | 300 | 100 | 50 | 50
투입량[Kg]
1000
②
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮
③
④
⑤
레시피
5-5
레시피를 관리한다
자동/레시피
육성1
22.06.06
1000Kg
+
- [2022.08.25] [09:18:25.100] [HMI] [OK] [전원 ON ]
-
2022.0808
10:30:28
월